福建实达电脑设备有限公司

STAR S-950 台式POS终端

V1.0

STAR S-950产品是福建实达电脑设备公司近年来精心打造的台式热敏POS产品，在设计过程中秉承着“快、巧、全”设计理念。

该产品除了配置强劲的心——CPU外，还配置了大容量存储，内置高速静音打印机、内置高速MODEM以及可选多种通讯方式，能够满足各行各业对银行卡支付交易的需求，具备多应用程序管理，能够满足TMS远程更新的要求。其还可通过内置的非接触卡读卡器实现QPBOC卡的消费、充值等功能，被广泛的应用于餐饮、宾馆、商场、城市一卡通等场所。这些设计保证了“有电子交易的地方，就有实达”。

### 主要特性

- 高性能32位安全处理器，大容量存储，满足传统金融及行业支付应用；

- 支持EMV LEVEL 1&2 以及 PBOC3.0电子钱包/存折、借贷记、小额支付；内置符合ISO14443　TYPEA/B的射频卡读写模块，符合QPBOC标准；

- 支持33.6K bps Modem（支持PPP、拨号、专线、同步、异步）、10/100M以太网、GPRS、CDMA等多种通信方式；能够通过TMS系统实现快速远程下载应用软件；

### 认证

- 银联卡受理终端产品入网认证

- 银联卡受理终端产品安全认证

- PBOC 3.0 L1&L2

- qPBOC 3.0 L1&L2

- EMV 接触式 L1&L2

- PBOC3.0借记/贷记应用的小额支付终端

- 中国国家强制性产品认证(3C)

- 电信设备入网许可证

- 国密认证

- 集成电路卡及集成电路卡读写机认证

### 产品技术指标

| 项目 | 配置和性能指标 |
| --- | --- |
| 处理器 | 高性能32位安全CPU |
| 存储器 | 大容量存储 |
| 显示器 | 128×64点阵LCD液晶显示， 背光可自动调节、灰度软件可调，支持中西文显示； （可选）2.8寸 320×240 TFT彩色液晶显示 （可选）电阻屏触摸，支持电子签名 |
| 键盘 | 19个按键键盘：12个数字/字母/符号键，3个功能键，4个自定义功能键 |
| 磁卡阅读器 | 支持1/2/3磁道卡，支持双向刷卡 |
| IC卡读写器 | 1个，符合ISO7816、PBOC3.0和EMV LEVEL 1&2规范 |
| 非接触读卡器 | 支持ISO/IEC 14443 Type A&B、Mifare卡，符合qPBOC规范 |
| SAM卡座 | 3个符合ISO7816标准的SAM卡座；可扩至4卡座 |
| 打印机 | 内置高速热敏打印机，纸宽：58mm，外径：50mm |
| 密码键盘 | 内置符合PCI/银联卡受理终端PIN输入设备安全认证的密码键盘。支持对称加密算法（DES/3DES）和非对称加密算法（RSA），支持 ANSIX9.9、ANIXS9.8等银行标准算法运算 |
| 条码阅读器 | （可选）外接条码扫描器（RS232通讯） |
| 通讯方式 | 内置高速同步MODEM模块 （可选）支持TCP/IP协议、支持SOCKET通讯 （可选）GPRS/CDMA无线通讯 （可选）EVDO 3G通讯 |
| 物理接口 | 2个独立串行通讯资源，可对外输出5V供电； 1个USB从通讯接口，可选USB主通讯接口 |
| 电源 | 输入：110V～250V AC/50～60Hz/1A； 输出：9.0V/2.5A |
| 外形尺寸 | 215 mm×93 mm×67 mm |
| 重量 | 450g |
| 工作环境 | 工作温度：0℃～50℃，相对湿度：5％～95％无凝结 |
| 储存环境 | 储存温度：－20℃～60℃，相对湿度：5%～95%无凝结 |

应用案例：

农信社、商行、第三方支付等银行卡收单应用

翼支付、开联通、资和信等预付卡应用

华夏人寿见费出单